## Slide 1: SKAITMENINĖS LOGIKOS PRADMENYS
Doc. Stasys Maciulevičius
Kompiuterių katedra
stasys.maciulevicius@ktu.lt
Darbas su Lattice Diamond

## Slide 2: Laboratoriniai darbai
2016
S.Maciulevičius
Darbų tikslas:
  Įtvirtinti žinias apie pagrindinius loginius ir atminties elementus
  Išmokti projektuoti paprasčiausias schemas
  Išmokti modeliuoti suprojektuotas schemas, siekiant įsitikinti projekto teisingumu; rasti klaidas ir jas ištaisyti
  Išmokti dirbti su projektavimo priemone Lattice Diamond ir modeliavimo priemone Active HDL
  Susipažinti su VHDL kalba
2

## Slide 3: Laboratoriniai darbai
2016
S.Maciulevičius
4 laboratoriniai darbai (po 10%):
  Kombinacinės schemos – 7 savaitė
  Trigeriai – 10 savaitė
  Registrai – 13 savaitė
  Skaitikliai – 16 savaitė
Nemažą dalį darbo siūlome atlikti namuose, tam parsisiuntus reikiamą programinę įrangą
3

## Slide 4: Laboratorinis darbas Nr.1
2016
S.Maciulevičius
Darbo tikslas:
  Minimizuoti duotąją 6 kintamųjų Būlio funkciją
    užduotis rasite Moodle sistemoje adresu https://moodle.ktu.edu/course/view.php?id=2671
4
Čia rasite variantus (žr. knygos turinį)
Čia rasite savo varianto numerį

## Slide 5: Laboratorinis darbas Nr.1
2016
S.Maciulevičius
    Realizuoti duotąją funkciją trimis būdais:
      naudojant IR, ARBA, NE elementus,
      naudojant tik IR-NE arba ARBA-NE ir NE elementus,
      naudojant multiplekserį ir reikiamus IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus.
    Patikrinti kiekvienos iš šių trijų schemų funkcionavimo teisingumą
    Paruošti laboratorinio darbo ataskaitą.
5

## Slide 6: Kur rasti priemonę?
2016
S.Maciulevičius
6
http://www.latticesemi.com/latticediamond tinklalapyje:

## Slide 7: Licencija
2016
S.Maciulevičius
http://www.latticesemi.com/latticediamond tinklalapyje žemiau rasite:
7

## Slide 8: Licencija
2016
S.Maciulevičius
Reikės įvesti Jūsų kompiuterio MAC:
8
Kompiuterio MAC sužinosite cmd lange įvedę komandą ipconfig /all

## Slide 9: Licencija
2016
S.Maciulevičius
Licencija generuojama automatiškai, ir Jūsų pašte atsiras po kelių ar keliolikos minučių
Gautą failą license.dat įkelkite į aplanką license:
Licencija galioja 1 metus
9

## Slide 10: Darbo eiga
2016
S.Maciulevičius
  Diamond programoje sukuriame projektą ir nubraižome schemą
  Sintezuojame ir transliuojame schemą į aprašą VHDL kalboje
  Paleidžiame modeliavimo programos (Active-HDL) vedlį
  Generuojame testinį failą
  Į šį failą įkeliame procesus, aprašančius stimulus – testinius rinkinius
  Kompiliuojame testinį failą ir inicijuojame jo vykdymą
  Tikrinimo patogumui įėjimo kintamuosius apjungiame į virtualiąją magistralę
10

## Slide 11: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Paleidžiame Lattice Diamond:
11

## Slide 12: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Spaudžiame New ..., o atvertame New Project lange - Next
Projektas – rinkinys failų, aprašančių projektuojamą schemą, taip pat tarpinių duomenų ir išėjimo duomenų failai, dar vadinami šaltinio (angl. Source), kurie saugomi viename kataloge (aplanke).
12

## Slide 13: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Nurodome kuriamo projekto vardą (čia – Pvz1) ir jo saugojimo vietą
Svarbu – tinkamai pasirinkite vietą, kad kitą kartą galėtumėte tęsti pradėtą darbą (be liet.raidžių!)
13

## Slide 14: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Spaudžiame Next, atvertame lange - vėl Next
14
Reikalingi pasirinkimai:
Family – LatticeXP2,
Device – LFXP2-5E,
Package type – TQFP144,
Performance grade – 6
Operating conditions – Commercial.

## Slide 15: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Spaudžiame Next, atvertame lange pažymime Simplify Pro:
15
Spaudžiame Next, Next, Finish

## Slide 16: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Atveriamas projekto ataskaitų langas:
Jame dešiniuoju pelės klavišu spragtelime projekto pavadinimą (Pvz) ir kontekstiniame meniu pasirenkame Properties
16

## Slide 17: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Čia reikia nustatyti naudojamą kalbą – VHDL:
17

## Slide 18: Pradedame ...
2016
S.Maciulevičius
Kortelėje File List antrojo lygio meniu dešiniuoju pelės klavišu spragtelime realizacijos pavadinimą (Schema1), išskleistame lange spragtelime Add ir kitame
išskleistame lange - New File:
18

## Slide 19: Braižysime schemą ...
2016
S.Maciulevičius
Source Files srityje pažymime Schematic Files, o laukelyje Name nurodome schemos pavadinimą (čia – Klasika):
19

## Slide 20: Mūsų funkcija
2016
S.Maciulevičius
Pademonstruosiu darbą, projektuodamas vienskiltį sumatorių
Kita skaidrė paimta iš dvejetainės aritmetikos pagrindų įtarpo, pateikto praėjusiame semestre
20

## Slide 21: Sveikųjų skaičių sudėtis
S.Maciulevičius
Vienos skilties skaičių sudėtis atliekama taip:
(čia ai, bi – operandai,
ci – pernaša į šią skiltį,
si – suma,
ci+1 – pernaša į aukštesniąją skiltį)
ai | bi | ci | ci+1 | si
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Σ
ai bi
ci
ci+1
si
21

## Slide 22: Braižysime schemą ...
S.Maciulevičius
Užrašome pernašą P ir sumą S aprašančias funkcijas:
P = ab + bc + ac
S = abc + abc + abc + abc
a | b | c | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
22
Pastebėsime, kad S gali būti išreikšta ir taip:
S = a  b  c = (a  b)  c

## Slide 23: Redaktoriaus langas
2016
S.Maciulevičius
23
Keičia schemos mastelį
Čia bus braižoma schema

## Slide 24: Braižymo įrankiai
2016
S.Maciulevičius
Elementų pasirinkimui
Lapo perstūmimui
Komponentų sujungimams
Linijų pavadinimams
Įvesčių ir išvesčių nurodymui
Elementų pasirinkimui
Sujungimų paryškinimui
24
Jei netelpate į braižymo lapą, jo dydį galite pakeisti tokiu būdu:
Edit  Sheet  spragtelime laukelyje Size  Resize

## Slide 25: Mūsų sumatorius
2016
S.Maciulevičius
25
P ir S aprašančios funkcijos:
P = ab + bc + ac
S = abc + abc + abc + abc
&
1
&
&
a
b
b
c
a
c
P
&
1
&
a
b
b
c
a
c
S
&
a
c
&
c
a
b
b

## Slide 26: Apie braižymą
2016
S.Maciulevičius
Atidžiai pažiūrėkite schemą ir suplanuokite elementų išdėstymą:
  Palikite vietos kairėje – to reikės įvesties kintamiesiems, gal ir jų inversijoms formuoti
  Nesugrūskite elementų, kad liktų vietos jungiamosioms linijoms pravesti
  Pernelyg neišsiplėskite – kompaktišką schemą aprėpsite akimis, bus lengviau ieškoti klaidos (jei tokia būtų)
  Tiesa, pažymėję elementus ar visą schemą, galėsite pastumti reikiama kryptimi
  Nepamirškite ir estetikos
26

## Slide 27: Braižysime schemą ...
2016
S.Maciulevičius
Paspaudus mygtuką , išskleidžiamas sistemoje esančių elementų sąrašas. Mes naudosime tokius:
andn – n įvesčių IR, n = 2,3,4,5
orn – n įvesčių ARBA, n = 2,3,4,5
inv – inverteris (NE)
27

## Slide 28: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Pasirinkęs and2, fiksuoju jį pasirinktoje vietoje; kadangi reikalingi trys tokie elementai, iš karto pridedu dar du
„Atsikratyti“ pasirinkto elemento galite paspaudę ESC klavišą arba viršutinį įrankį ( )
28

## Slide 29: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Pasirinkęs , pridedu sujungimus: spragteliu vieno elemento išvesties galą , po to spragteliu lūžio vietoje ar vietose ir pagaliau kito elemento įvesties galą
„Atsikratyti“ neteisingai nubrėžtos linijos galite ją spragtelėję (tada linija paraudonuos) ir paspaudę Del klavišą
„Pailginu“ schemos įvestis ir išvestis, nes be to negalėsime nurodyti jų vardų ir apibrėžti tipo
29
Jeigu bebraižant gaunate tokį rezultatą: – tai klaida. Pašalinkite liniją ir brėžkite ją iš naujo

## Slide 30: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Pasirinkęs , pridedu įvesčių ir išvesties pavadinimus: įrašęs pavadinimą, spragteliu įvesties ar išvesties galą
Tai padarau visoms įvestims ir išvestims:
30

## Slide 31: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Pasirinkęs , apibrėžiu, kur yra įvestys: tam Set IO Type lango laukelyje parenku Input ir pele apibrėžiu įvestis:
31
Analogiškai, Set IO Type lango laukelyje parenku Ouput ir pele apibrėžiu išvestį P

## Slide 32: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Turime tokį rezultatą:
32

## Slide 33: Braižome schemą
2016
S.Maciulevičius
Nubraižome ir antrąją schemą
Viską sujungiau į vieną schemą:
Paspaudžiame File  Save, kad schema būtų išsaugota aplanko D:/VHDL/2016 faile Klasika.sch. Ten pat yra ir projekto failas Pvz.ldf
33

## Slide 34: Transliuojame schemą į VHDL
2016
S.Maciulevičius
Process kortelėje dukart spragtelime Synthetize Design:
Jei viskas gerai, redaktorius parašo:
Tuomet dukart spragtelime Translate Design:
Jei viskas gerai, pasirodo toks pranešimas:
34

## Slide 35: Modeliuojame
2016
S.Maciulevičius
Paspaudus mygtuką , paleidžiamas modeliavimo vedlys. Antrajame lange nurodome projekto modelio pavadinimą:
35

## Slide 36: Modeliuojame
2016
S.Maciulevičius
Modeliavimui reikės parengti stimulus
Tam Active-HDL spaudžiame Tools ir pasirenkame Generate Testbench:
36
Jei tai vienintelė schema, reikės kelis kartus paspausti Next ir po to Finish

## Slide 37: Modeliuojame
2016
S.Maciulevičius
Buvo sugeneruotas testinis failas klasika_TB.vhd:
Arčiau jo pabaigos yra vieta, kur turi būti įrašyti stimulai:
37

## Slide 38: Schemos darbo tikrinimas
2016
S.Maciulevičius
Norėdami patikrinti sukurtos schemos teisingumą, į jos įvestis paduosime visas galimas įvesties kintamųjų reikšmių kombinacijas:
38
a | b | c | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: Schemos darbo tikrinimas
2016
S.Maciulevičius
Transponuokime:
01010101
00110011
00001111
Viršutinėje sekoje 10 ns bus 0, 10 ns bus 1 ir t.t.
Antroje sekoje 20 ns bus 0, 20 ns bus 1 ir t.t.
Trečioje sekoje 40 ns bus 0, 40 ns bus 1
39
10 10 10 10
20 20
40
c:
b:
a:

## Slide 40: Stimulai
2016
S.Maciulevičius
Kintamąjį c atitiks toks procesas:
cp: process
begin
c <= '0'; wait for 10 ns;
c <= '1'; wait for 10 ns;
end process ;
40

## Slide 41: Stimulai
2016
S.Maciulevičius
Kintamąjį a atitiks toks procesas:
ap: process
begin
a <= '0'; wait for 40 ns;
a <= '1'; wait for 40 ns;
assert false report "Pabaiga" severity failure;
end process ;
assert sakinys skirtas modeliavimui stabdyti
41

## Slide 42: Stimulų kompiliavimas
2016
S.Maciulevičius
Įkėlę stimulus į vietą, paspaudžiame (arba, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję klasika_TB.vhd, pasirenkame Compile All)
Jei testinis failas sukompiliuotas sėkmingai, ties jo pavadinimu pasirodo žalia varnelė
Inicijuojame modeliavimą – dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję klasika_TB_runtest.do, pasirenkame Execute
42

## Slide 43: Modeliavimas
2016
S.Maciulevičius
Lange untitled.awc dar rezultatų nėra, todėl viršuje paspaudžiame mygtuką
Dabar jau pasirodys ir modeliavimo rezultatai:
43

## Slide 44: Rezultatų peržiūra
2016
S.Maciulevičius
Žymiklį fiksavę atitinkamoje vietoje, antrajame stulpelyje matysime visų kintamųjų ir funkcijų dvejetaines reikšmes:
44

## Slide 45: Rezultatų peržiūra
2016
S.Maciulevičius
Galima:
  pakeisti pasirinktos linijos spalvą ar
  paryškinti liniją
45

## Slide 46: Failai
2016
S.Maciulevičius
Testbench failus rasime aplanke D:/VHDL/2016/KlasikaM/src/TestBench :
46

## Slide 47: Elemento pasukimas
2016
S.Maciulevičius
Elementą galima pasukti 900
Tai galima daryti tik jį padedant: pasirinkę elementą, paspauskite kartu Ctrl ir R; Su kiekvienu paspaudimu elementas bus pasuktas 900 pagal laikrodžio rodyklę
47

## Slide 48: Grupės elementų kopijavimas
2016
Dažnai patogu kopijuoti ne atskirą elementą, bet jų grupę
Pavyzdžiui, formuojant kintamųjų inversijas, nubraižėme reikalingą fragmentą (paveikslėlyje jis raudonas); jį išrinkę pele, spaudžiame Ctrl + C, tada – Ctrl +V ir padedame į reikiamą vietą
S.Maciulevičius
48

## Slide 49: Linija, kertanti kitas
2016
S.Maciulevičius
Jei reikia brėžti liniją, kertančią kitas, nebrėžkite per elemento „kontaktų“ galus. Jei brėšite, tuose taškuose bus suformuoti sujungimai:
49

## Slide 50: Skliaustinės išraiškos
2016
S.Maciulevičius
Jei reikia realizuoti tokio tipo išraišką: ab(cd+ef), pasirinkite tokį variantą:
Pasirinkus kitokį variantą, bus sudėtingiau pereiti prie IR-NE elementų (NAND)
50
&
1
c
d
&
e
f
&
a
b
&
&
1
c
d
&
e
f
&
a
b

## Slide 51
Patogesnis tikrinimas
Išrikiuokite kintamuosius eilės tvarka (čia – a,b,c,d,e,f)
Pažymėkite juos ir, spragtelėję dešiniuoju pelės klavišu, pasirinkite Create Virtual Bus:

## Slide 52
Patogesnis tikrinimas
Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję VBus0, pasirinkite Radix  Decimal radix, kad kintamųjų reikšmių kombinacija būtų rodoma kaip dešimtainis skaičius
Patikrinkite, ar funkcijos išėjimo reikšmės = 1 atitinka užduoties mintermų numerius
Jei rasite neatitikimą, ieškokite klaidos schemoje